Утверждаю

Зам директора по УПР

___________Петренко. А.П.

# План

открытого урока производственного обучения

## Учебное заведение: Староминское ГБОУНПО ПУ № 46КК

Группа: № 91профессия: тракторист-машинист

сельскохозяйственного производства

Мастер п/о:  Мовчан Ю.А.

место проведения: учебный автотрактородром

Дата проведения:

### Тема программы: Вождение колёсного трактора

Тема урока: Пуск двигателя. Вождение трактора по прямой и с поворотами.

Цели урока:

| Обучающая: | научить учащихся правильно запускать пусковой и основной двигатели, а также правильно двигаться на тракторе по прямой и с поворотами с соблюдением правил техники безопасности. |
| --- | --- |
| Воспитательная: | воспитывать у учащихся аккуратность, бережное отношение к горюче смазочным материалам, самостоятельность. Воспитывать уважение к избранной профессии. |
| Развивающая: | совершенствовать умения учащихся в проведении ежесменного технического обслуживания за тракторами и запуске двигателя. Развивать глазомер, быстроту выполнения операций. |

Межпредметные связи:

| Предмет: «Система техни-ческого обслуживания» | Операции СТО; Марки шасси; Марки топлива; Марки охлаждающей жидкости. |
| --- | --- |
| «Тракторы и автомобили» | Контрольно-измерительные приборы; Основные части трактора. |
| «ОБД» | Бережное управление трактором |
| «ПДД» | Разметка; Дорожные знаки; Начало движения. |
| «Черчение» | Чтение схематических изображений. |
| «Химия», «Материалове-дение» | Горюче-смазочные материалы. |

Методы используемые в ходе урока

- Рассказ-объяснение;

- Показ элементов вождения трактора МТЗ-82 по маршруту;

- Самостоятельная работа учащихся.

#### Материально-техническое обеспечение

- Трактор МТЗ-82;

- План урока, журнал производственного обучения;

- Журнал по ТБ, справочная литература;

- Схема автотрактородрома, схема движения трактора, схема отдельных элементов;

- Инструкционная карта ЕТО, инструкционная карта задания № 8, инструкционная карта запуска двигателя;

- Набор инструмента, шинный манометр, линейка, заправочный инвентарь, ветошь.

Место проведения урока: автотрактородром ГБОУ НПО ПУ № 46 КК

Ход урока:

I.   Организационная часть.						(1 – 2 мин.)

Проверка наличия учащихся, требование к форме одежды и готовности учащихся к работе.

- Вводный инструктаж.

- Сообщение темы и цели задания.

- Отработка умений и навыков при пуске пускового и основного двигателей. Вождение трактора по прямой и с поворотами.

- Проверка знаний учащихся по теме урока. 		(см. Приложение 1)

- Ознакомить с краткой характеристикой задания.

- Ознакомить с инструкционной картой.

- Ознакомить с маршрутом и критериями оценок.

1 элемент. Посадка в кабину.

а) правильность посадки учащихся в кабине;

б) осмотр контрольно-измерительных приборов;

в) регулировка рулевого колеса и сидения под себя (если необходимо).

2 элемент. Трогание.

а) осмотр места движения;

б) включение передачи;

в) подача звукового сигнала;

г) снятие со стояночного тормоза;

д) плавность трогания.

3 элемент. Движение по маршруту.

а) соблюдение границ движения;

б) движение по прямой и с поворотами;

в) движение по змейке;

г) движение по восьмёрке.

4 элемент. Остановка

а) осмотр места остановки;

б) плавность остановки;

в) постановка на стояночный тормоз.

7. Инструктаж учащихся по технике безопасности при запуске двигателя, при трогании с места, при движении по маршруту.

- Провести ЕТО трактора МТЗ-82л

- очистить трактор от пыли и грязи, при необходимости вымыть;

- наружным осмотром проверить комплектность трактора, устранить подтекания масла, топлива, охлаждающей жидкости;

- проверить и при необходимости долить:

| Действие | Фото | Указание к выполнению задания |
| --- | --- | --- |
| а) масло в картер двигателя |  | Масло М-10г2 по верхнюю метку |
| б) охлаждающую жидкость в радиатор |  | Не менее 5 см от края горловины |
| в) горючую смесь для пускового двигателя |  | А-76 х М8 15 х 1 |
| г) топливо для основного двигателя |  | Дизельное топливо отстоян-ное не менее 48 часов |
| д) масло в бак гидросистемы |  | Масло М-10г2 по верхнюю метку |
| е) давление в шинах |  | На полевых Пер.1,4 кг/см2 Зад. 1,0 кг/см2 | На транспортн. Пер.1,7кг/см2 Зад.1,4 кг/см2 |
| ж) Слить конденсат из рессивера |  | До полного удаления |

- запустить двигатель и проверить

а) работу контрольно-измерительных приборов;

б) работу органов управления (муфты сцепления, тормоза, рулевого управления);

в) работу звуковой и световой сигнализации;

г) прослушать работу двигателя на наличие посторонних шумов и подстукивании;

д) проверить степень засорённости воздухоочистителя по индикатору засорения;

е) проверить работу центробежного масляного фильтра;

ж) проверить работу гидросистемы.

Приложение 2

##### Схема движения трактора

##### Движение по прямой и с поворотами

Движение по змейке

| Обочина Разделительная полоса Полоса проезжей части |
| --- |
| Технологические требования соблюдение границ рядности; правильное управление поворотом трактора; режим скорости движения трактора. | движение трактора должно быть ровное в границах выделенной полосы; за 10 сек водитель обязан включить сигнализацию поворота; скорость трактора выбирается в зависимости от угла поворота, но не более 15 км/час. |

Полоса проезжей части Разделительная полоса Обочина

Технологические требования выбор оптимального скоростного режима зависит от приобретённых навыков вождения; передняя ось трактора при крутых поворотах занимает крайнее противоположное от поворота положение, но не более границ проезжей части.

# Выполнение элемента «Восьмёрка»

соблюдение границ движения; выполнение разворота на «восьмёрке» с применением приобретённых навыков, с соблюдением скоростного режима.

1. Техника безопасности при запуске пускового и основного двигателя.

Перед пуском двигателя, прежде  всего необходимо проверить техническое состояние трактора, убрать инструмент и заправочный инвентарь, поставить рычаг КПП в нейтральное положение, установить рычаги гидрораспределителя в нейтральное положение (если трактор в агрегате с навесной машиной или орудием), а вал отбора мощности и шкив (если он установлен) выключить. Проверить уровень масла в картере, воды в системе охлаждения и топлива в баках, посмотреть нет ли людей под трактором, сзади и спереди него, между трактором и с/х машиной, соединённой с трактором, так как последний после пуска двигателя может начать движение (неисправности КПП, неполное выключение передачи вследствие изгиба вилки переключения, самовыключение передачи из-за неисправности фиксаторов).

2. Техника безопасности при трогании и движении

При трогании с места, прежде всего необходимо убедиться, что нет людей под трактором, сзади и спереди него, между трактором и с/х машиной. Затем выжать муфту сцепления и включить необходимую передачу или задниий ход. Подать звуковой сигнал и плавно отпуская педаль муфты сцепления тронуться с места. При движении задним ходом ногу необходимо держать на педали муфты сцепления для немедленной остановки машины в случае необходимости. Не доезжая 0,5 – 1 м до подсоединяемой машины, трактор останавливают, чтобы убедиться движется ли трактор в нужно направлении, уменьшают скорость движения трактора за счёт частичного выключения муфты сцепления и подают его к машине.

Вопросы для закрепления вводного инструктажа.

Приложение 3.

- Периодичность проведения ЕТО за трактором.

- Необходимо ли при ЕТО проверять уровень масла в гидроусилителе?

- Техника безопасности при вождении трактора.

- Какие операции входят в ЕТО?

- Необходимо ли при ЕТО проверять натяжение ремня вентилятора?

- Техника безопасности при запуске двигателя.

III. Отработка умений и навыков учащихся по теме и текущее инструктирование. 								(50 – 55 мин.)

- Провести ЕТО трактора МТЗ-82л. Инструкционная карта № 1.

- Запустить пусковой и основной двигатель. Инструкционная карта № 2.

- Закрепление навыков. Инструкционная карта № 3

а) посадка в кабину.

- правильность посадки;

- осмотр контрольно-измерительных приборов;

- регулировка рулевого колеса и сидения под водителя.

б) трогание с места.

- осмотр места движения;

- включение передачи;

- подача звукового сигнала;

- снятие со стояночного тормоза;

- плавность трогания.

в) движение по маршруту.

- соблюдение границ движения;

- движение по прямой и с поворотами.

г) движение по змейке.

д) движение по восьмёрке.

- Правильность пользования органами управления, приборами и сигнализацией трактора.

- постоянный контроль во время движения со стороны водителя за контрольно-измерительными приборами;

- давление масла в двигателе 2 – 3 кг/ см2;

- температура охлаждающей жидкости 85 – 90º С;

- амерметр должен показывать степень заряда или разряда аккумуляторной батареи;

- тахометр должен показывать установленное количество оборотов двигателя, не более 2200 об/мин на максимальных оборотах

- Постановка трактора на заданное место стоянки.

- место стоянки ограничено спереди стоп линией, сбоку флажками;

- расстояние от стоп линии до передних колёс не более 0,5 м;

- расстояние от боковых флажков до колёс не более 0,5 м;

- трактор должен стоять по центру заданного места стоянки;

- зафиксировать трактор стояночным тормозом.

Целевые обходы:

- Показать особенности выполнения задания.

- Проверка своевременного начала работы.

- Обратить внимание на посадку учащегося в кабине трактора.

- Соблюдение учащимися правил техники безопасности.

- Указываю на ошибки при выполнении задания.

- Накопление материала для заключительного инструктажа.

IV. Заключительный инструктаж 				(3 – 5 мин.)

Подвожу итоги работы каждого учащегося в отдельности.

Вопросы для закрепления урока:

Проверка знаний учащихся по билетам.					 (Приложение 4)

- Анализирую допущенные ошибки и рекомендую методы их устранения;

- Сообщаю оценки и их обоснование;

- Сообщаю тему следующего занятия: «Вождение трактора задним ходом. Подъезд к прицепной и навесной машинам. Проезд через ворота»

- Задание на дом: повторить органы управления трактора, операции ЕТО, марки масел заливаемые в трактор.

Мастер п/о			 /Мовчан Ю.А./

Приложение 1

Билет 1

- Когда проводится ЕТО?

- Чем и как осуществляется очистка масла в системе двигателя?

- Из каких основных узлов и агрегатов состоит система охлаждения?

# Билет 2

- Из каких основных узлов и агрегатов состоит пусковой двигатель?

- Перечислить операции ЕТО.

- Какое отличие между двигателем Д-240 и Д-240л?

# Билет 3

- Принцип регулировки муфты сцепления МТЗ-82л.

- Схема КПП МТЗ-82л (I режим).

- Из чего состоит система питания двигателя Д-240л?

# Билет 4

- Схема КПП МТЗ-82л (II режим).

- Описать путь топлива от бака до камеры сгорания.

- Сколько входит охлаждающей жидкости в систему охлаждения двигателя Д-240л?

# Билет 5

- Какие операции выполняют при обслуживании воздухоочистителя двигателя Д-240л?

- Какое масло заливают в систему смазки двигателя Д-240? Ёмкость системы смазки (л) двигателя Д-240.

- ТБ при запуске пускового и основного двигателя.

# Билет 6

- ТБ при вождении трактора задним ходом.

- Какое назначение клапана термостата?

- Ёмкость силовой передачи (л) трактора МТЗ-82 (КПП, задний мост).

# Билет 7

- Давление в передних шинах МТЗ-82 и чем оно проверяется?

- Принцип регулировки стояночного тормоза трактора МТЗ-82.

- Для чего регулируют тепловые зазоры между клапаном и коромыслом?

# Билет 8

- Ёмкость гидросистемы (л) трактора МТЗ-82.

- Какие максимальные обороты делает двигатель Д-240л?

- Принцип регулировки тормозов трактора МТЗ-82л.

# Билет 9

- Какие меры ТБ соблюдают при подсоединении прицепа ГПТС-6 к трактору МТЗ-82л?

- Ёмкость гидроусилителя рулевого управления (л) трактора МТЗ-82л.

- Давление в задних шинах трактора МТЗ-82л, чем проверяется?

# Билет 10

- Назначение аккумуляторной батареи на тракторе.

- Какие скоростные режимы ВОМ трактора МТЗ-82, чем регулируются?

- Какие требования предъявляются к шинам тракторов?

##### Приложение 2

##### Схема движения по автотрактородрому

Приложение 3.

# Билет 1

- Назначение фильтра грубой очистки топлива.

- Ёмкость топливных баков (л) трактора МТЗ-82л.

- Перечислить операции ЕТО.

# Билет 2

- Порядок работы цилиндров двигателя Д-240.

- Назначение водяного насоса двигателя Д-240.

- Ёмкость картера топливного насоса (л) двигателя Д-240.

# Билет 3

- Для чего необходимо сливать конденсат из воздушного баллона?

- Назначение водяного насоса.

- Ёмкость картера топливного насоса(л) двигателя Д-240.

# Билет 4

- Для чего сделано отверстие в крышке горловины бака?

- Схема КПП трактора МТЗ-82 (1 режим).

- Когда проводится  ТО-1.

# Билет 5

- Перечислить операции ЕТО.

- Марка пускового двигателя установленного на тракторе МТЗ-82л, какое топливо применяется для пускового двигателя?

- Какие операции выполняют при ТО аккумуляторной батареи?

# Билет 6

- Ёмкость бака пускового двигателя (л).

- Как установить поршень первого цилиндра в ВМТ на такт сжатия?

- Назначение клапана термостата.

# Билет 7

- Какое рабочее давление форсунки ФД-22 двигателя Д-240?

- Назначение радиатора системы охлаждения.

- Какое масло заливается в бак гидросистемы и ёмкость бака (л)?

# Билет 8

- Марка гидравлического насоса установленного на тракторе МТЗ-82л.

- Для чего предназначен механизм навески?

- Ёмкость бака гидроусилителя руля.

# Билет 9

- Перечислить операции ЕТО.

- Для чего предназначен ходоуменьшитель?

- Что показывает тахометр на панели приборов?

# Билет10

- Какое номинальное напряжение в электрической цепи трактора МТЗ-82л?

- Принцип регулировки муфты сцепления трактора МТЗ-82л.

- Какие требования предъявляются к шинам тракторов?

## Приложение 4

Вопросы для закрепления урока:

Билет 1

- Тракторы МТЗ-80, МТЗ-80л, МТЗ-82л. объяснить конструктивные особенности.

- С какой скоростью должен двигаться трактор при поворотах.

Билет 2

- Какой марки двигатели устанавливаются на тракторах МТЗ?

- Порядок работы цилиндров двигателя.

Билет 3

- Общее устройство двигателя Д-240.

- Назначение системы охлаждения.

Билет 4

- Система питания двигателя, общее устройство.

- Какая ширина колеи должна быть при транспортных работах?

Билет 5

- Система пуска двигателя Д-240 и двигателя Д-240л.

- Включить насос НШ-32 на двигателе Д-240.

Билет 6

- Как удалить воздух из системы питания?

- Какая ширина колеи должна быть при навешивании на трактор спецоборудования?

Билет 7

- Воздухоочиститель МТЗ-80, уход за ним.

- Каким образом проверить работу центрофуги?

Билет 8

- Фильтр грубой очистки топлива двигателя Д-240 (уход за ним).

- Переключить ВОМ с 540 об/мин на 1000 об/мин.

Билет 9

- Как проверить давление в шинах трактора МТЗ-82.

- Включить стояночный тормоз.

Билет 10

- Основные узлы и агрегаты двигателя Д-240л (левая сторона).

- Включить компрессор.

Билет 11

- Основные узлы и агрегаты двигателя Д-240л (правая сторона).

- Включить ВОМ.

Билет 12

- Как проверить уровень масла в гидроусилителе рулевого управления?

- Какая ширина колеи должна быть при полевых работах?

## Инструкционная карта № 1

| ЕТО трактора МТЗ-82л Периодичность выполнения 8 – 10 мото/часов | Время выполнения 10 мин |
| --- | --- |
| 1 Очистить трактор от пыли и грязи | Наружным осмотром проверить комплектность | 3 Устранить подтекания воды, масла, топлива | 4 Уровень масла в картере двигателя масло М-10г2 по верхнюю метку |
| Уровень охлаждающей жидкости в радиаторе не менее 5 см от края горловины | Горючая смесь в баке пускового двигателя Горючая смесь А-76 + М-8 15х1 | Топливо для основного двигателя дизельное топливо отстоянное не менее 48 часов | Топливо для основного двигателя дизельное топливо отстоянное не менее 48 часов |
| Уровень масла в баке гидросистемы масло М-10г2 по верхнюю метку | Проверить давление в шинах манометр полевые: 1,4 кг/см2 Транспортные: 1,7 кг/см2 | Проверить давление в шинах манометр полевые: 1,0 кг/см2 Транспортные: 1,4 кг/см2 | Запустить двигатель и проверить работу КИП все приборы должны работать |
| Прослушать работу двигателя не должно быть посторонних шумов | Прослушать работу двигателя не должно быть посторонних шумов | Проверить работу гидросистемы должна обеспечивать подъём с/х орудий | Проверить работу муфты сцепления свободный ход педали 40 – 45 мм |
| Проверить работу тормозов свободный ход педали 70 – 90 мм | Проверить работу рулевого управления люфт рулевого колеса не более 30( | Проверить работу световой и звуковой сигнализации | Проверить работу световой и звуковой сигнализации |
| Проверить степень засорённости воздушного фильтра индикатор | Проверить работу центрофуги ротор должен вращаться 35-40 сек после остановки двигателя | Слить конденсат из рессивера до полного удаления | Инструкцион-ную карту составил мастер п/о Мовчан Ю.А. |

## Запуск пускового и основного двигателя.

- Подготовка к пуску пускового двигателя.

а) рычаг переключения передач поставить в нейтральное положение;

б) рычаг ВОМ в положение «выключено»;

в) рычаги управления гидросистемой в положение «нейтраль»

г) вводим в зацепление шестерню пуска с венцом маховика.

д) открываем кран на баке пускового двигателя.

Пуск двигателя ПД-10. а) Включить кнопку включения массы;

б) Запустить пусковой двигатель стартером;

3. Пуск основного двигателя Д-240 л. а) включить муфту сцепления пускового двигателя;

б) установить рычаг подачи топлива в положение «max»;

в) после пуска основного двигателя выключить муфту пускового двигателя;

г) остановить пусковой двигатель;

д) закрыть кран на баке пускового двигателя.

## Интрукционная карта № 2

## Запуск двигателя трактора МТЗ-82л

| Перед запуском двигателя убедиться в исправности трактора | Провести ЕТО | Убедиться в отсутствии людей вокруг трактора | 4 Рычаг КПП в нейтральное положение |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 Рычагом ВОМ выключен | Рычаги гидросис-темы в нейтральное положение | Вводим в зацепле-ние шестерню пускового двигателя | Открыть кран на баке пускового двигателя |
| Включить кнопку «масса» | Запустить пусковой двигатель | Включить муфту сцепления пускового двигателя | Установить рычаг подачи топлива в положение «MAX» |
| Выключить муфту сцепления пуско-вого двигателя | Остановить пусковой двигатель | Проверить работу КИП, установить двигатель на 1000 об/мин | Закрыть кран на баке пускового двигателя |

## Инструкционную карту

## Составил мастер п/о

Мовчан Ю,А.

## Инструкционная карта № 3

Тема: Индивидуальное вождение.

Подтема: Вождение трактора по прямой и с поворотами..

| Содержание и последовательность выполнения заданий | Технические условия и указания к выполнению задания с элементами самоконтроля |
| --- | --- |
| I элемент. Посадка в кабину 1. Правильность посадки в кабине | В кабине сидеть прямо, не горбиться, руки на рулевом колесе должны занимать правильное положение |
| 2. Осмотр контрольно-измери-тельных приборов | Все приборы контролирующие работу трактора должны работать |
| 3. Регулировка рулевого колеса и сидения | Рулевое колесо и сидение регулируются под рост и вес учащегося |
| II элемент Трогание с места 1.Осмотр места движения |  |
| 2. Включение передачи. | Скорость выбирается в зависимости от дорожного покрытия, погодных условий, сложности выполняемого элемента |
| 3. Подача звукового сигнала |  |
| 4. Снятие со стояночного тормоза | Рычаг стояночного тормоза убирается после выбора передачи с одновременным отпусканием педали сцепления |
| 5. Плавность трогания |  |
| III элемент Движение по маршруту 1. Соблюдение границ движения | Движение трактора должно быть ровное в пределах границ выделенной полосы |
| 2. Движение по прямой и с поворотами | При движении по прямой должен соблюдаться режим скорости и границы движения, при повороте за 10 сек водитель обязан включить сигнализацию поворота, скорость трактора выбирается в зависимости от угла поворота. |
| 3. Движение по «змейке» | Выбирается оптимальный режим скорости в зависимости от приобретённых навыков вождения. Передняя ось трактора при крутых поворотах занимает крайнее противоположное от поворота положение, но не более границ проезжей части. |
| 4. Движение по «восьмёрке» | Соблюдение границ движения, выполнение разворота на «восьмёрке» с применением приобретённых навыков с соблюдением скоростного режима. |
| IV элемент. Остановка 1. Осмотр места остановки. |  |
| 2. Плавность остановки | Учащийся выжимает педаль сцепления с одновременным торможением трактора, фиксирует стояночным тормозом, включает нейтральную передачу, педали управления ставит в исходное положение, фиксирует трактор стояночным тормозом |
| 3. Постановка трактора на стояночный тормоз |  |

Критерии оценок

| № | Содержание | Оценка |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вводный инструктаж (Приложение 1) | 3 балла |
| 2 | Закрепление вводного инструктажа (Приложение 3) | 3 балла |
| 3 | Выполнение операций ЕТО Очистить трактор от пыли и грязи, при необходимости вымыть. Наружным осмотром проверить комплектность трактора. Устранить подтекание масла, топлива, охлаждающей жидкости Проверить и при необходимости долить: а) масло в картер двигателя; б) охлаждающую жидкость в радиатор; в) горючую смесь в пусковой двигатель; г) топливо основного дв-ля; д) масло в бак гидросистемы; е) давление в шинах; ж) слить конденсат из рессивера. Запустить двигатель и проверить: а) работу КИП; б) работу муфты сцепления, тормозов, рулевого упр.; в) работу звуковой и световой сигнализ; г) прослушать работу дв-ля; д) проверить степень засорённости воздушного фильтра; е) работу центрофуги; ж) проверить работу гидросистемы. | 5 баллов |
| 4 | Подготовка к запуску: а) проверить положение рычага КПП; б) положение рычага ВОМ; в) положение рычагов гидросистемы; г) вкл.редуктор пускового дв-ля д) открыть кран на баке пускового двигателя. Запуск двигателя: а) вкл. кнопку «масса»; б) запустить пусковой двигатель; в) вкл. муфту сцепления пускового дв-ля; г) установить подачу топлива в положение «max»; д) выкл. муфту пускового двигателя; е) остановить пусковой дв-ль; ж) закр. кран на баке пускового дв-ля. | 5 баллов |
| 5 | Посадка в кабину а) правильность посадки в кабине; б) осмотр КИП; в) регулировка рулевого колеса и сидения под водителя. | 3 балла |
| 6 | Трогание с места: а) осмотр места движения; б) включение передачи; в) подача звукового сигнала; г) снятие со стояночного тормоза; д) плавность трогания. | 5 баллов |
| 7 | Движение по маршруту: а) соблюдение границ движения; б) движение по прямой и с поворотами; в) движение по змейке; г) движение по восьмёрке | 4 балла |
| 8 | Правильность пользования органами управления: а) контроль давления масла в двигателе (2 –3 кг/см2); б) температура охлаждающей жидкости в радиаторе (85 - 90º) в) показание амперметра; г) показание тахоспидометра. | 5 баллов |
| 9 | Постановка на место стоянки: а) место стоянки ограничено спереди стоп линией, сбоку флажками; б) расстояние от боковых флажков до колёс не более 0,5 м; г) трактор должен стоять по центру заданного места стоянки; е) зафиксировать трактор стояночным тормозом | 5 баллов |
| 10 | Заключительный инструктаж (Приложение 4) | 2 балла |
|  | Всего | 40баллов |

Оценочный лист

| Ф.И.О. | Вводный инструктаж прилож. 1 билеты | Закрепление вводного инструктажа прилож. 3 | Выполнение ЕТО | Запуск двигателя | Посадка в кабину | Трогание с места | Движение по маршруту | Правильнос. пользования органами управления | Постановка на место стоянки | Заключит. инструктаж приложен. 4 билеты | Общее количество баллов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 балла | 3 балла | 5 баллов | 5 баллов | 3 балла | 5 баллов | 4 балла | 5 баллов | 5 баллов | 2 балла |  |

40 – 35 баллов – оценка 5

35 – 30 баллов – оценка 4

30 – 25 баллов – оценка 3

25 – 20 баллов – оценка 2

менее 20 баллов – оценка 1

# Text boxes

8

18

17

20

# Автотрактородродром

## Староминского ГОУ ПУ № 46

9

3

11

### STOP

14

21

15

10

18

18

16

А

2

19

11

7

13

12

4

5

6

1

### STOP

8

18

17

20

# Автотрактородродром

## Староминского ГОУ ПУ № 46

9

3

11

### STOP

14

21

15

10

18

18

16

А

2

19

11

7

13

12

4

5

6

1

### STOP

8

18

17

20

# Автотрактородродром

## Староминского ГОУ ПУ № 46

9

3

11

### STOP

14

21

15

10

18

18

16

А

2

19

11

7

13

12

4

5

6

1

### STOP